Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro 1 nebo 2 válcové motocykly s klasickým snímacím systémem.

Zapalování SPARKER DC-CDI je kapacitní zapalování napájené z palubní sítě 12 V.

Doporučené zapojení zapalování SPARKER DC-CDI je na schematu zapojení. Jednotlivé vodiče zapalování jsou opatřeny dvěma konektory. Vodiče zapalování jsou barevně rozlišeny takto:

rudý		napájení +12 V

2x modrý	zem

oranžový	IC 1, 4

žlutý		snímač 1, 4

zelený		vstup pro chcípák

černý		vstup pro blokování

Připojení snímače

Snímač musí produkovat kladné napětí při přibližování náběžné hrany palce na rotujícím kotouči a záporné napětí při oddalování náběžné hrany palce. Pokud použijete snímače VAPE S01, není nutné zjišťovat polaritu snímače (VAPE S01 má vnitřně jeden pól zapojen na zem).

Připojení indukčních cívky

Indukční cívka používané pro SPARKER DC-CDI musí určené pro kapacitní zapalování. Indukční cívky musí být připojeny na zem motocyklu (-). Připojením +12 V na indukční cívky dojde k destrukci zapalování.

Připojení vstupu pro chcípák

Blokovací vstup slouží pro vypnutí motoru spínačem na řidítkách. Zapalování se zablokuje připojíme-li vstup pro chcípák (zelený) na zem motocyklu.

Připojení vstupu pro blokování

Blokovací vstup slouží pro blokování zapalování např. spínačem stojánku, alarmem atd.. Zapalování se zablokuje odpojíme-li blokovací vstup (černý) od země motocyklu.

Regulace předstihu:

Průběh regulace předstihu je dle požadavků zákazníka - standardní nastavení je v grafu a na obrázku.

Omezovač otáček je dle požadavků zákazníka - standardně je zapalování bez omezovače otáček.

Pokud je snímací systém umístěn na vačkovém hřídeli je nutné to při objednávce uvést - standardně je zapalování vyráběno pro snímací systém umístěný na klikovém hřídeli.

Schéma:

Adress: 		IgniTech s.r.o.

Ceskobratrska 84

535 01 PRELOUC

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz