Zapalování SPARKER - montážní návod pro motocykl APRILIA PEGASO650 (II) (předělávka z CDI zapalování na DC-CDI zapalování

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle obrázku a tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulky). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER | motocykl | původní zapalování | pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| modrý | zelený/bílý | zelený/bílý | zem snímače (shur plug F) |
| žlutý | modrý | modrý | snímač (shur plug M) |
| červený | červený | na původní není | klíčkem zapínaných +12V (např.přerušovač směr světel) |
| modrý | černý | černý | zem motocyklu (shur plug M) |
| modrý | černý | černý | zem motocyklu (očko) |
| oranžový | oranžový | oranžový | vývod 1 indukční cívky (6,3 F) |
| zelený | černý s bílým pruhem | černý s bílým pruhem | chcípák (shur plug F) |

Adresa výrobce: 		IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz