Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl

Aprilia RS125 s originální jednotkou Denso.

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů nebo je zapalování vyrobené s originálním konektorem.

tab. 1

| SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| žlutý | žlutý/modrý | snímač |
| rudý | rudý/šedý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| černý | zelený/hnědý | blokování (boční stojánek) |
| modrý | žlutý/šedý | zem snímače |
| modrý | žlutý/černý | zem motocyklu |
| oranžový | bílý/fialový | indukční cívka |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz