SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl Cagiva AR350

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý | zem z magneta (ve 4 pinovém konektoru) |
| žlutý | bílý | snímač (ve 4 pinovém konektoru) |
| červený |  | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | zem pro indukční cívku (ve 3 pinovém konektoru) |
| oranžový | černý/žlutý | indukční cívka (ve 3 pinovém konektoru) |
| zelený | černý/žlutý | chcípák (shur plug F) |

Zbylé vodiče nepřipojovat !!!!!!!!!!!!!!!!

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz