SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl Cagiva River 500

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER DC-CDI | motocykl | původní zapalování | pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| modrý |  | zelený | zem snímače |
| žlutý |  | bílý | snímač |
| červený | černý/zelený |  | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý |  | černý/bílý | zem motocyklu |
| oranžový |  | bílý/modrý | indukční cívka |
| zelený |  | černý/žlutý | chcípák |

Zbylé vodiče odstřihnout a zaizolovat!!!!!!!!!!!!!!!!

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz