Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl

Daelim 125

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Svazek vodičů ze zapalování SPARKER DC-CDI obsahuje 6 vodičů které jsou zastrčeny do dvou konektorů. Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

tab. 1

| SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | zelený s bílým pruhem | zem snímače |
| žlutý | modrý se žlutým pruhem | snímač |
| červený | černý (např. na regulátoru dobíjení) | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | zelený | zem motocyklu |
| oranžový | černý se žlutým pruhem | indukční cívka |
| zelený | černý s bílým pruhem | chcípák |

Zbylý vývod (černý s červeným pruhem) odstřihnout a zaizolovat.

Ve verzi s originálním konektorem je nutné pouze připojit klíčkem zapínaných + 12 V (na zapalování SPARKER DC-CDI rudý a na motocyklu černý - např. na brzdovém spínači nebo na cyklovači blinkrů)

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz