Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl Honda CB350S, CB450S

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky, textu a obrázku. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

tab. 1

| zapalování SPARKER | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| žlutý | modrý se žlutým pruhem | snímač |
| rudý |  | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | zelený | zem motocyklu |
| oranžový | žlutý | vývod 1 indukční cívky |
| zelený | černý s bílým pruhem | chcípák |

Ve verzi s originálním konektorem je nutné pouze připojit klíčkem zapínaných + 12 V (na zapalování SPARKER DC-CDI rudý, na motocyklu ho najdete např. na brzdovém spínači nebo na cyklovači blinkrů)

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz