Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl

Honda CLR125

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Svazek vodičů ze zapalování SPARKER DC-CDI je ukončen konektory. Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

tab. 1

| SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| žlutý | modrý/žlutý | snímač |
| modrý | zelený/bílý | zem snímače |
| oranžový | černý/žlutý | indukční cívka |
| modrý | zelený | zem motocyklu |
| rudý |  | +12V |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz