Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl

Honda NSR125

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

tab. 1

| SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| zelený/žlutý | rudý/bílý | řízení přívěry |
| žlutý | modrý | snímač |
| černý | zelený/bílý | blokování |
| červený |  | klíčkem zapínaných + 12 V (např. černý ze spínací skřínky) |
| modrý | zelený | zem motocyklu |
| oranžový | žlutý | indukční cívka |
| zelený | černý/bílý | chcípák |

# Ve verzi s originálním konektorem je nutné pouze do rudého vodiče z našeho zapalování přivést klíčkem zapínaných + 12 V (např. černý ze spínací skřínky) a do černého vodiče z našeho zapalování připojit zelený/bílý.

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz