Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl

Honda XL600 se startérem

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Svazek vodičů ze zapalování SPARKER DC-CDI obsahuje 6 vodičů které jsou zastrčeny do dvou konektorů. Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

tab. 1

| zapalování SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| rudý | černý ze spínačky | klíčkem zapínaných + 12 V |
| žlutý | modrý/žlutý | snímač |
|  | žlutý/rudý | signál START - nezapojovat |
|  | černý/rudý | budící cívka - nezapojovat |
| modrý | zelený | zem motocyklu |
| oranžový | černý/žlutý | indukční cívka |
| zelený | černý/bílý | chcípák |

Ve verzi s originálním konektorem je nutné pouze připojit klíčkem zapínaných + 12 V (na zapalování SPARKER DC-CDI rudý a na motocyklu černý - např. na brzdovém spínači nebo na cyklovači blinkrů)

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz