SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl Husaberg  SEM

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý z magneta | zem z magneta |
| žlutý | zelený z magneta | snímač |
| rudý |  | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý s očkem |  | zem motocyklu a indukční cívky |
| oranžový |  | indukční cívka |
| zelený | oranžový | chcípák |

od listopadu 2009 jsou jednotky pro tento motocykl vyráběny s jiným značením vodičů, shodným se značením vodičů originálního zapalování - viz tabulka níže.

| zapalování SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| černý | černý z magneta | zem z magneta |
| zelený | zelený z magneta | snímač |
| rudý |  | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý s očkem |  | zem motocyklu a indukční cívky |
| bílý |  | indukční cívka |
| oranžový | oranžový | chcípák |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz