SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl Husquarna LT610 se startérem

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Zapalování SPARKER DC-CDI je pro tento motocykl dodáváno s originálním konektorem. Jediný konektor který není součástí originálního propojení je konektor pro přivedení napájecího napětí 12 V (rudý vodič). Součástí dodávky je protikus tohoto konektoru.

| zapalování SPARKER DC-CDI | motocykl | původní zapalování | pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| modrý | zelený | zelený | zem snímače |
| žlutý | bílý | bílý | snímač |
| rudý | zelený/rudý |  | klíčkem zapínaných + 12 V |
| zelený/žlutý | zelený/šedý | modrý | otáčkoměr |
| modrý | modrý | černý/bílý | zem motocyklu |
| oranžový | hnědý/bílý | bílý/modrý | indukční cívka |
| zelený | oranžový/bílý | černý/žlutý | chcípák |

# Ve verzi s originálním konektorem je nutné pouze do rudého vodiče z našeho zapalování přivést klíčkem zapínaných + 12 V (např. na cyklovači blinkrů).

Pozor !!!

U tohoto motocyklu dochází často ke zničení jednotky zapalování tím, že není v pořádku hlavní ukostření motoru (tlustý vodič od minus pólu baterie na kostru motoru). Zvýšení přechodového odporu tohoto vodiče nebo na jeho kontaktech vede ke zničení jednotky při startování. Též jeho úplné odpojení (např. chyba při výměně baterie) vede při startování ke zničení jednotky. K tomuto omylu přispívá i to, že motocykl má oddělené kostření svazku (tenký vodič od minus pólu baterie do svazku) a kostření motoru (tlustý vodič od minus pólu baterie na kostru motoru). Kostření motoru musí být při startování motoru vždy připojeno !!!

Adresa výrobce: 	IgniTech

Chrudimská 1739

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz