Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl Kawasaki KLR650 (předělávka z CDI zapalování na DC-CDI zapalování).

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| SPARKER DC-CDI | původní zapalování | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| modrý | modrý / rudý | černý / rudý | zem snímače |
| žlutý | rudý / zelený | černý | snímač |
| černý | rudý / černý | rudý / černý | blokovací vstup |
| rudý |  | hnědý / bílý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | černý / žlutý | zem motocyklu |
| oranžový | černý / bílý | černý | indukční cívka |
| zelený | rudý | rudý | magneto |
| zelený | bílý | černý / bílý | magneto, chcípák |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz