Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl Kawasaki KMX125 (předělávka z CDI zapalování na DC-CDI zapalování).

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| SPARKER DC-CDI | původní zapalování | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| modrý | bílý / zelený | bílý / zelený | zem snímače |
| žlutý | bílý / rudý | bílý / rudý | snímač |
| rudý |  |  | klíčkem zapínaných + 12 V |
| černý | hnědý / bílý | hnědý / bílý | blokovací vstup |
| modrý | černý / bílý | černý / žlutý | zem motocyklu |
| oranžový | černý | černý | indukční cívka |
| zelený | bílý | černý / bílý | chcípák |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz