Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl MZ125RT.

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý | zem snímače |
| žlutý | bílý | snímač |
| modrý | hnědý | zem motocyklu |
| rudý | rudý/bílý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | hnědý | zem pro indukční cívku |
| oranžový | modrý | indukční cívka |
| zelený/žlutý | zelený/rudý | otáčkoměr |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz