Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro Peugeot CT125XPS

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

tab. 1

| SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý | zem |
| modrý | žlutý/rudý | snímač |
| žlutý | bílý/modrý | snímač |
| černý | černý/bílý | blokování |
| rudý | fialový | klíčkem zapínaných + 12 V |
| oranžový | oranžový | indukční cívka |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz