Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro scooter Peugeot

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

tab. 1

| SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | zelený | zem |
| žlutý | žlutý/modrý | snímač |
| rudý | černý (ve větším konektoru) | klíčkem zapínaných + 12 V |
| oranžový | žlutý/černý | indukční cívka |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz