Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro Suzuki DR350

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka).

| zapalování SPARKER | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | zelený | zem snímače |
| žlutý | modrý | snímač |
| černý | zelený | stojánkový spinač |
| šedý | modrý | neutral spinač |
| šedý | modrý/černý | kontrolka neutral |
| zelený/žlutý | bílý/rudý | otáčkoměr |
| zelený | černý/žlutý | chcípák |
| rudý | (oranžový např. na spínače nožní brzdy) | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý/bílý | zem motocyklu |
| oranžový | bílý/modrý | indukční cívka |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz