Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro Suzuki DR600

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | zelený | zem snímače |
| žlutý | oranžový | snímač |
| zelený | černý se žlutým pruhem | chcípák |
| rudý |  | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý s bílým pruhem | zem motocyklu |
| modrý | černý s bílým pruhem | zem pro indukční cívku |
| oranžový | bílý s modrým pruhem (černý) | indukční cívka |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz