Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro Suzuki DR650 bez starteru

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | zelený/bílý | zem snímače |
| žlutý | modrý/bílý | snímač |
| černý | zelený | stojánkový spinač |
| šedý šedý | modrý modrý/černý | neutral spinač kontrolka neutral |
| modrý | černý/bílý | zem motocyklu |
| rudý | oranžový/zelený | klíčkem zapínaných + 12 V (např. na houkačce) |
| zelený | černý/žlutý | chcípák |
| oranžový | černý | indukční cívka |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz