Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro Suzuki DR650 se startérem

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | zelený (zelený/bílý) | zem snímače (2,8 male) |
| žlutý | modrý/bílý | snímač (2,8 male) |
| černý | zelený zelený/žlutý | stojánkový spinač (2,8 male) blokování startování (2,8 male) |
| šedivý | modrý modrý/černý | neutral spinač (2,8 male) kontrolka neutral (2,8 male) |
| zelený se žlutým pruhem | černý/zelený | otáčkoměr (shur plug male) |
| modrý | černý/bílý | zem motocyklu (shur plug female) |
| rudý | oranžový | klíčkem zapínaných + 12 V (shur plug male) |
| zelený | černý/žlutý | chcípák (2,8 male ) |
| oranžový | bílý/modrý (černý) | indukční cívka (2,8 male) |
| oranžový | bílý/modrý (černý) | indukční cívka (2,8 male) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz