Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro Suzuki DR800 BIG s konektory Furukawa 8 + 6 pin přímo na jednotce.

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | zelený | snímač S- |
| žlutý | modrý/bílý | snímačová zem |
|  | rudý | +5V pro TPS |
| černý | černý/zelený (v horní řadě) | blokování od bočního stojánku |
| zelený se žlutým pruhem | černý/zelený (v dolní řadě) | otáčkoměr |
|  | modrý | TPS |
| rudý | oranžový ze spínací skřínky | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý s bílým pruhem | zem motocyklu |
| zelený | černý se žlutým pruhem | chcípák |
| oranžový | bílý | indukční cívka 1 |
| oranžový | bílý s modrým pruhem | indukční cívka 2 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz