Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro Suzuki DR800 BIG

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | zelený | zem snímače (2,8 male) |
| žlutý | modrý s bílým pruhem | snímač (2,8 male) |
| černý | zelený zelený se žlutým pruhem | stojánkový spinač (2,8 male) blokování startování (2,8 male) |
| šedivý | modrý modrý s černým pruhem | neutral spinač (2,8 male) kontrolka neutral (2,8 male) |
| zelený se žlutým pruhem | černý se zeleným | otáčkoměr (shur plug male) |
| modrý | černý s bílým pruhem | zem motocyklu (shur plug female) |
| rudý | oranžový | klíčkem zapínaných + 12 V (shur plug male) |
| zelený | černý se žlutým pruhem | chcípák (2,8 male ) |
| oranžový | bílý s modrým pruhem | indukční cívka 1 (2,8 male) |
| oranžový | bílý s modrým pruhem | indukční cívka 2 (2,8 male) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz