Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro Suzuki DRZ400E (konektory Furukawa)

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka).

| zapalování SPARKER | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | zelený | zem snímače |
| žlutý | modrý | snímač |
| černý | černý/žlutý | chcípák |
| modrý | černý/bílý | zem motocyklu |
| rudý | oranžový | klíčkem zapínaných + 12 V |
| oranžový | bílý/modrý | indukční cívka |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz