Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl Yamaha Cygnus 125 (III).

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny. Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | bílý/modrý | zem snímače |
| žlutý | bílý/rudý | snímač |
| černý | černý | blokování od bočního stojánku |
| rudý | rudý/bílý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý/bílý | zem motocyklu |
| oranžový | oranžový | indukční cívka |
| rudý | žlutý/rudý | ovládání AUTO CHOKE (source 12 V) |
| rudý | žlutý/černý | ovládání HOT GRIP (source 12 V) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz