Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl Yamaha DT50, TZR50

Zapojení je nutné provést podle tabulky a tohoto průvodního textu.

1) původní jednotku je potřeba nechat zapojenou do jejího konektoru

2) najděte konektor připojení alternátoru a na straně alternátoru odstřihněte bílý/rudý (černý/modrý) a bílý/modrý, pomocí přiloženého konektoru 2x2,8 tyto vodiče propojte se zapalováním Sparker DCCDI tak, aby vedly do příslušných vodičů ze snímače dle tabulky.

3) odpojte oranžový vodič z indukční cívky a místo něho připojte oranžový vodič jdoucí ze zapalování Sparker DCCDI.

4) modrý vodič s očkem ze zapalování Sparker DCCDI přišroubujte na kostru motocyklu (např. na indukční cívce).

5) do rudého vodiče na zapalování Sparker DCCDI přiveďte pomocí přiloženého rudého vodiče s konektorem 1x6,3 zapínané napětí 12V. Najdete ho např. na cyklovači blinkrů (hnědý).

6) z konektoru originální jednotky odstřihněte šedý vodič a tu část která vede z jednotky propojte pomocí přiloženého konektoru SHURPLUG s vodičem zelený/žlutý na zapalování Sparker DCCDI.

| SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | bílý/rudý nebo černý/modrý (přímo z magneta) | zem snímače |
| žlutý | bílý/modrý (přímo z magneta) | snímač |
| rudý | hnědý (např. na cyklovači blinkrů) | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý s očkem | kostra na indukční cívce | zem motocyklu |
| oranžový | přímo vstup indukční cívky | indukční cívka |
| zelený/žlutý | šedý v konektoru originální jednotky | otáčkoměrný výstup |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz