Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl Yamaha RD250 (předělávka z magneto-tyristorového zapalování na DC-CDI zapalování).

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny. Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| žlutý | bílý/rudý | snímač (2x2,8 M) |
| modrý | černý | zem (2x2,8 M) |
| rudý |  | klíčkem zapínaných + 12 V (6,3 M) |
| modrý | černý | zem (4x2,8 F) |
| oranžový | oranžový | indukční cívka (4x2,8 F) |
| zelený | černý s bílým pruhem | chcípák (4x2,8 F) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz