Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro Yamaha TT600R

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny. Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý/rudý | jde do přepínače křivek - spojeno na kostru |
| žlutý | zelený/bílý | snímač |
| rudý | rudý/bílý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | zem motocyklu |
| černý | modrý/bílý | blokování - boční stojánek |
| oranžový | oranžový | indukční cívka |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz