Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl Yamaha TW125 (předělávka z magneto-tyristorového zapalování na DC-CDI zapalování).

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny. Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| žlutý | bílý/modrý | snímač |
| modrý | bílý/rudý | snímač |
| rudý |  | klíčkem zapínaných + 12 V |
| černý | modrý/žlutý | blokování - boční stojánek |
| modrý | černý | zem |
| oranžový | oranžový | indukční cívka |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz