Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl Yamaha XT350 (předělávka z magneto-tyristorového zapalování na DC-CDI zapalování).

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny. Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý | zem snímačů (3x6,3 M) |
| žlutý | bílý/rudý | snímač (3x6,3 M) |
| rudý |  | klíčkem zapínaných + 12 V (shur plug M) |
| modrý | černý | zem motocyklu (shur plug M) |
| oranžový | oranžový | vývod indukční cívky (shur plug F) |
| zelený | černý/bílý | chcípák (shur plug F) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz