Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl Yamaha XT600 a XT600Z TÉNÉRÉ (předělávka z magneto-tyristorového zapalování na DC-CDI zapalování).

Zapojení

Zapojení je nutné dle roku výroby a typu motocyklu provést podle příslušného oddílu a tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulky). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

1. XT600 r.v. 84-86, XT600Z TÉNÉRÉ r.v. 83-85

tab. 1

| SPARKER DC-CDI | motocykl | původní zapalování | pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| modrý | zelený | zelený | zem snímačů |
| hnědý | bílý/rudý | bílý/rudý | snímač 1 |
| žlutý | bílý/zelený | bílý/zelený | snímač 2 |
| rudý |  |  | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | černý | zem motocyklu |
| oranžový | oranžový | oranžový | vývod 1 indukční cívky |
| zelený | černý/bílý | černý/bílý | chcípák |

# Připojení napájecího napětí

Spínací skřínkou odpínaný kladný pól napájení (na motocyklu hnědý, např. na konektoru regulátoru dobíjení) je nutno přivést do konektoru tak, aby byl spojen s červeným na zapalování SPARKER DC-CDI (viz. tab. 1). Pozor!!! Nepřipojovat na hnědý vodič vedoucí ze svazku magneta (ze „spodku“) – tento vodič ustřihnout a zaizolovat).

Záporný pól napájení (na motocyklu černý, nebo přímo rám motocyklu) musí být přiveden do konektoru tak, aby by spojen s modrým na zapalování SPARKER DC-CDI (viz. tab. 1). Pozor!!! Nepřipojovat na černý vodič vedoucí ze svazku magneta (ze „spodku“) – tento vodič ustřihnout a zaizolovat).

XT600 od r.v. 87 (verze se stojánkovým spínačem)

tab. 2

| SPARKER DC-CDI | motocykl | původní zapalování | pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| modrý | černý/žlutý | zelený | zem snímačů |
| hnědý | modrý/žlutý | bílý/rudý | snímač 1 |
| žlutý | zelený/bílý | bílý/zelený | snímač 2 |
| rudý |  |  | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | černý | zem motocyklu |
| oranžový | oranžový | oranžový | vývod 1 indukční cívky |
| zelený | černý/bílý | černý/bílý | chcípák |
| šedý | světle modrý | světle modrý | blokovací vstup (NEUTRAL) |
| šedý | modrý | modrý | kontrolka NEUTRAL |
| černý | modrý se žlutým pruhem | modrý se žlutým pruhem | blokovací vstup (stojánek) |

## Připojení napájecího napětí

Spínací skřínkou odpínaný kladný pól napájení (na motocyklu hnědý) je nutno přivést do konektoru tak, aby byl spojen s červeným na zapalování SPARKER DC-CDI (viz. tab. 2). Pozor!!! Nepřipojovat na hnědý vodič vedoucí ze svazku magneta (ze „spodku“) – tento vodič ustřihnout a zaizolovat).

Záporný pól napájení (na motocyklu černý, nebo přímo rám motocyklu) musí být přiveden do konektoru tak, aby by spojen s modrým na zapalování SPARKER DC-CDI (viz. tab. 2). Pozor!!! Nepřipojovat na černý vodič vedoucí ze svazku magneta (ze „spodku“) – tento vodič ustřihnout a zaizolovat). Vodič záporného pólu napájení byl do původního zapalování přiveden v třípinovém konektoru spolu s vodičem do kontrolky NEUTRAL (světle modrý) a vodičem od stojánkového spínače (modrý se žlutým pruhem).

## Připojení spínače NEUTRAL

U motocylu z těchto let je připojení spínače NEUTRAL do zapalování provedeno světle modrým vodičem. Tento vodič je v původním zapalování ze zapalování opět vyveden (modrým vodičem) na kontrolku NEUTRAL. Tyto vodiče přivedeme do konektoru tak aby byly spojeny s šedým vodičem na zapalování SPARKER DC-CDI (viz. tab. 2).

## Připojení stojánkového spínače

U motocylu je připojení stojánkového spínače do zapalování provedeno modrým vodičem se žlutým pruhem. Tento vodič přivedeme do konektoru tak, aby byl spojen s černým na zapalování SPARKER DC-CDI (viz. tab. 2).

Vyřazení funkce blokování je možné provést přímým uzemněním černého vodiče na zapalování SPARKER DC-CDI.

XT600Z TÉNÉRÉ r.v. 86-87  (verze se startérem)

tab. 3

| SPARKER DC-CDI | motocykl | původní zapalování | pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| modrý | zelený | zelený | zem snímačů |
| hnědý | červený | bílý/rudá | snímač 1 |
| žlutý | zelený/bílý | bílý/zelený | snímač 2 |
| rudý |  |  | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | černý | zem motocyklu |
| oranžový | oranžový | oranžový | vývod 1 indukční cívky |
| zelený | černý/bílý | černý/bílý | připojení spínací skřínky |
| černý | modrý | modrý | spínač spojky |
| šedý | modrý se žlutým pruhem | modrý se žlutým pruhem | blokovací vstup |

Připojení napájecího napětí

Spínací skřínkou odpínaný kladný pól napájení (na motocyklu hnědý) je nutno přivést do konektoru tak, aby byl spojen s červeným na zapalování SPARKER DC-CDI (viz. tab. 3). Pozor!!! Nepřipojovat na hnědý vodič vedoucí ze svazku magneta (ze „spodku“) – tento vodič ustřihnout a zaizolovat).

Záporný pól napájení (na motocyklu černý, nebo přímo rám motocyklu) musí být přiveden do konektoru tak, aby by spojen s modrým na zapalování SPARKER DC-CDI (viz. tab. 3). Pozor!!! Nepřipojovat na černý vodič vedoucí ze svazku magneta (ze „spodku“) – tento vodič ustřihnout a zaizolovat). Vodič záporného pólu napájení (černý) byl do původního zapalování přiveden v třípinovém konektoru spolu s vodičem připojení spínací skřínky (černý s bílým prukem) a vodičem připojení indukční cívky (oranžový).

Připojení blokovacích vstupů

U motocylu z těchto let je zapojení spínače NEUTRAL a stojánkového spínače do zapalování složitější o části zapojení týkající se zablokování startéru, chcípáku (ENGINE RUN - STOP) a startovacího tlačítka. Blokovací vstupy jsou do zapalování připojeny pomocí dvou vodičů (modrý a modrý se žlutým pruhem). Tyto vodiče přivedeme do konektoru tak, aby byl spojen modrý s černým na zapalování SPARKER DC-CDI a modrý/žlutý s šedým na zapalování SPARKER DC-CDI (viz. tab. 3).

Vyřazení funkce blokování je možné provést přímým uzemněním černého nebo šedého vodiče na zapalování SPARKER DC-CDI.

XT600Z (U) TÉNÉRÉ od r.v. 88 (verze se startérem)

tab. 4

| SPARKER DC-CDI | motocykl | původní zapalování | pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| modrý | černý/žlutý | zelený | zem snímačů |
| hnědý | modrý/žlutý | bílýrudý | snímač 1 |
| žlutý | zelený/bílý | bílý/zelený | snímač 2 |
| rudý |  |  | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | černý | zem motocyklu |
| oranžový | oranžový | oranžový | vývod 1 indukční cívky |
| zelený | černý/bílý | černý/bílý | připojení spínací skřínky |
| černý | modrý | modrý | spínač spojky |
| šedý | modrý/žlutý | modrý/žlutý | blokovací vstup |

Připojení napájecího napětí

Spínací skřínkou odpínaný kladný pól napájení (na motocyklu hnědý) je nutno přivést do konektoru tak, aby byl spojen s červeným na zapalování SPARKER DC-CDI (viz. tab. 4). Pozor!!! Nepřipojovat na hnědý vodič vedoucí ze svazku magneta (ze „spodku“) – tento vodič ustřihnout a zaizolovat).

Záporný pól napájení (na motocyklu černý, nebo přímo rám motocyklu) musí být přiveden do konektoru tak, aby by spojen s modrým na zapalování SPARKER DC-CDI (viz. tab. 4). Pozor!!! Nepřipojovat na černý vodič vedoucí ze svazku magneta (ze „spodku“) – tento vodič ustřihnout a zaizolovat). Vodič záporného pólu napájení (černý) byl do původního zapalování přiveden v třípinovém konektoru spolu s vodiči od blokovacích vstupů (modrý a modrý se žlutým pruhem).

Připojení blokovacích vstupů

U motocylu z těchto let je zapojení spínače NEUTRAL a stojánkového spínače do zapalování složitější o části zapojení týkající se zablokování startéru, chcípáku (ENGINE RUN - STOP) a startovacího tlačítka. Blokovací vstupy jsou do zapalování připojeny pomocí dvou vodičů (modrý a modrý se žlutým pruhem). Tyto vodiče přivedeme do konektoru tak, aby byl spojen modrý s černým na zapalování SPARKER DC-CDI a modrý/žlutý s šedým na zapalování SPARKER DC-CDI (viz. tab. 3).

Vyřazení funkce blokování je možné provést přímým uzemněním černého nebo šedého vodiče na zapalování SPARKER DC-CDI.

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz