Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro quad Yamaha YFM350 Warrior.

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny. Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | modrý (bílý u verze s konektory Sumitomo a Furukawa 8+6) | snímač |
| žlutý | žlutý (rudý u verze s konektory Sumitomo a Furukawa 8+6) | snímač |
|  | černý/žlutý | spojka (neblokuje, pouze pro povolení startu) |
| uzemnit | žlutý/černý | povolení startu (pozn. sink GND !!!!!!) |
|  | bílý/černý | neutral switch (neblokuje, pouze pro povolení startu) |
| rudý | hnědý (hnědý/bílý) | klíčkem zapínaných +12V |
| modrý | černý | zem motocyklu |
| oranžový | oranžový | indukční cívka (shur plug F) |
|  | černý/bílý | chcípák |

zbylé vodiče nezapojovat

pozn. použít samohledací verzi

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz