Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro quad Yamaha YFZ450

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny. Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | bílý | snímač |
| žlutý | rudý | snímač |
| rudý | rudý/černý | klíčkem zapínaných +12V |
| modrý | černý | zem motocyklu |
| oranžový | oranžový | indukční cívka |

zbylé vodiče nezapojovat

pozn. použít samohledací verzi

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz