Návod pro měření alternátorů

- ÚVOD

Úlohou alternátoru je vytvořit střídavý proud, který se pomocí usměrňovače usměrní na stejnosměrný a pomocí regulátoru zreguluje na dobíjecí napětí. Toto napětí pak napájí všechny spotřebiče motocyklu (zapalování, světla) a zároveň dobíjí akumulátor. Elektrická soustava s 12V baterií vyžaduje palubní napětí za chodu motoru 14 až 14,5 V. Napětí menší než 13,5 V u motorů s el. starterem vede k nedostatečné startovací kapacitě baterie. Napětí nad 15V vede k poškozování baterie přebíjením. Oba extrémy vedou ke snížení životnosti baterie.

Alternátory lze třídit do několika kategorií:

a) alternátory jsou většinou 1-fázové nebo 3-fázové. Jednofázové alternátory jsou obvyklé u menších motocyklů s měnší el. spotřebou (bez startéru, s nezávislým zapalováním …). Třífázové alternátory bývají obvyklé na větších motocyklech kde se předpokládá i větší spotřeba elektrické energie.

b) dle buzení jsou alternátory s permanentními magnety a alternátory s cizím buzením. Naprostá většina motocyklů používá alternátor s permanentními magnety. Alternátory s cizím buzením bývají výhradně třífázové. Některé alternátory s cizím buzením obsahují zároveň usměrňovač a regulátor buzení.

c) dle principu regulace jsou alternátory s permanentními magnety určené buď pro propustné regulátory nebo pro zkratové regulátory. Naprostá většina motocyklů používá alternátory s permanentními magnety určené pro zkratovou regulaci. Propustná regulace bývá použita pouze u některých jednofázových alternátorů. Třífázové alternátory používají výhradně zkratovou regulaci. Dále lze na některých motocyklech (zejména skútry) nalézt alternátory kombinované (střídavě-stejnosměrná soustava) kde je zkratový regulátor na střídavé větvi a propustný regulátor na větvi stejnosměrné.

Proč takové zařízení jako je alternátor přestane pracovat? Většinou je to mechanické poškození, vadný regulátor dobíjení, vysoká teplota… a nebo se prostě rozbije, protože "nic nevydrží věčně".

- MĚŘENÍ ALERNÁTORŮ

Při identifikaci závady u dobíjecí soustavy jsme postaveni před problém určení funkčnosti jednotlivých komponent. Měření funkčnosti regulátoru dobíjení mimo motocykl je velmi obtížné, Lze dokonce říci že při použití běžných prostředků je to vlastně nemožné. Proto doporučujeme proměřit ostaní komponenty dobíjecího systému (alternátor, baterii) a vylučovací metodou tak určit zda je regulátor funkční či vadný. Měření funkčnosti alternátorů není složité, ovšem přesto vyžaduje alespoň základní erudici v problematice měření odporu, proudu a napětí.

Na motocyklech bývají použité různé druhy alternátorů. Pro zjednodušení uvedeme postup měření jen pro třífázové alternátory, které bývají nejčastější.

Alternátor je třeba měřit vždy v odpojeném stavu. Jeho zapojení v elektrické soustavě motocyklu bývá podobné jako v následujícím obrázku:

MĚŘENÍ 3-FÁZOVÉHO ALTERNÁTORU S PERMANENTNÍMI MAGNETY

a) Měření ohmetrem bez chodu motoru

Jednotlivé fáze by měly mít mezi sebou symetricky odpor cca. 0.3 - 1 Ω.

Proti kostře motocyklu by kterákoliv fáze měla vykazovat nekonečný odpor.

b) Měření střídavým voltmetrem za chodu motoru

Jednotlivé fáze by měly mít mezi sebou při volnoběžných otáčkách symetricky střídavé napětí cca. 15 - 30 V. Toto napětí se s zvětšujícími otáčkami zvyšuje až na 60 - 200 V.

c) Měření střídavým ampérmetrem za chodu motoru

Mezi jednotlivými fázemi by měl být při volnoběžných otáčkách symetricky střídavý zkratový proud cca. 8 - 16 A. Tento proud se s zvětšujícími otáčkami prakticky nemění.

Proti kostře motocyklu musí být proud kterékoliv fáze nulový.

IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz